## Slide 1: Plano Municipal De Saneamento Básico audiência pública- 17 de Junho de 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Notes: Para obter mais exemplos de modelos, clique na guia Arquivo e, na guia Novo, clique em Exemplos de Modelos.

## Slide 2
Plano de Saneamento Básico
Diagnóstico
Abastecimento de água
Esgotamento sanitário
Drenagem
Resíduos Sólidos

## Slide 3: CAPTAÇÃO – 29 poços tubulares (exploração subterrânea). RESERVAÇÃO – 02 centros de reservação, 04 reservatórios apoiados.
Infraestrutura existente
Abastecimento de
água

## Slide 4: Sistema de Distribuição de Água
340.152 m de extensão de rede
06 reservatórios
22.000 ligações * 25.000 economias
Índice de atendimento de praticamente 100 % da área urbana.
Qualidade da água – monitoramento constante – 45 pontos para coleta de amostras.
Analisadas aproximadamente 18 mil amostras ano.

## Slide 5
Ausência de sistema de captação superficial
impermeabilização da área urbanizada reduz a recarga do aquífero livre e consequentemente a vazão de estiagem dos cursos de água.
vazamentos do sistema de esgotamento sanitário podem contribuir para a contaminação da água
Problemas identificados

## Slide 6
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Pontos críticos:
Idade avançada de alguns trechos de rede
Operação com pressões elevadas
apresentam rupturas e podem apresentar vazamentos aparentes ou não visíveis
Exige trabalhos sistemáticos para detecção e reparo.
Intermitência em alguns setores – pressões reduzidas.
Sistema comercial – usuários dificuldades do pagamento da conta/sistema bancário.
Não aferição de índice de perdas * micromedição deficiente
Ausência de indicadores de eficiência e eficácia e satisfação do usuário
Pontos favoráveis:
CAS possui um bom sistema de controle da captação, produção, reservação e distribuição de água

## Slide 7: As obras, iniciadas em julho de 2007, no Bairro Jd. América, que se situa mais ao montante da bacia Centro Sul, até dezembro de 2012 foram executadas aproximadamente 111 km de redes coletoras, quando se considera também as que foram executadas pelos empreendedores imobiliários. Assim, pode-se dizer que toda a área da Bacia Centro Sul, parte da Bacia Centro Norte e o Jardim Amazonas já estão atendidas com redes coletoras.
Infraestrutura existente
Esgotamento Sanitário

## Slide 8: Situação atual do sistema de esgoto
Ainda fora destas áreas já contam com redes coletoras os novos loteamentos implantados, como Vila Romana, Colinas e Rota do Sol. Também, apesar de não estarem na área definida como de 1ª etapa, já possuem redes os bairros São Mateus e Novos Campos, nas ruas já pavimentadas. É importante salientar que concomitantemente às obras das redes coletoras estão sendo deixadas as ligações prediais assim entendidas a caixa de conexão e a tubulação de interligação desta com a rede. Essa situação já permite que o sistema possa atender mais de 2.000 ligações, ou seja, edificações.
OS ESGOTOS COLETADOS POR ESSAS REDES DA BACIA CENTRO SUL SÃO CONDUZIDOS PARA LOCAL APROPRIADO, ONDE ATRAVÉS DA PRIMEIRA ETE, JÁ IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO, RECEBEM TRATAMENTO, ANTES DE SER ENCAMINHADO PARA O CORPO RECEPTOR, O RIO LIRA.

## Slide 9: Situação atual do sistema de esgoto
De acordo com o Projeto as obras já concluídas podem ser assim apresentadas:
Rede e ligações:
Bairro Jardim América - 100% de rede executada - 280 ligações.
Bairros Centro Sul e Benjamim Raiser - 100% de rede executada - 1.800 Ligações
Parte do Bairro Bom Jesus - 254 ligações.
Parte do Bairro São Mateus e Novos Campos - 140 ligações.
Parte do Bairro Jardim Amazônia - 266 ligações
Bairro Rota do Sol - 70 % de rede executada.
Loteamento Santa Clara - 100% da rede coletora executada e 1508 Ligações executadas.
Residencial Santa Maria I e II - 100% da rede coletora executada e 501 ligações executadas.
Vila Romana 1ª e 2ª etapa - 100% de rede executada.
Condomínio Porto Seguro - 100% de rede executada.
Residencial Colinas - 100% de rede executada.
Coletor tronco:
Coletor de 200 mm, das Marginais Direita e Esquerda do córrego Central, no trecho entre que vai da Perimetral Sudeste até a Perimetral Nordeste.
Emissário:
Emissário de 300 mm, no trecho entre o Perimetral Nordeste (junção dos dois coletores troncos) até a Estação de Tratamento.
Atualmente existem 2.013 ligações no município, sendo 1.358 ligações ativas.

## Slide 10: Situação atual do sistema de esgoto
Estação de Tratamento de Esgoto - ETE:
A ETE Central existente foi implantada na Rua Rio de Janeiro em outubro de 2011. Foram construídas as diversas unidades que compõem a ETE compacta de 20 L/s, a saber:
Gradeamento manual;
Desarenador;
Estação elevatória dotada de três bombas submersíveis, sendo uma reserva;
Um Reator biológico do tipo UASB seguido de filtro aerado submerso com capacidade nominal de tratamento de 20 L/s;
Dois Leitos de Secagem para desidratação do lodo.
Atualmente, esta unidade de tratamento recebe as contribuições sanitárias das sub bacias B-7, B-8 e B-10, Bairros Bom Jesus, Jardim das Américas, Benjamim Raiser e parte do centro da cidade. O tratamento dos efluentes é feito a nível terciário através de uma unidade compacta de tratamento dotada de UASB’S Filtro Aerado Submerso, Decantador Secundário e posteriormente aplicação de raios ultravioletas.
O Município conta também com mais 3ETE’s Compactas: ETE São Francisco, ETE Santa Maria e ETE Pinheiros III.

## Slide 11: Esgotamento sanitário
Estação de Tratamento, Coletores, interceptores e emissário final: o sistema existente e o projetado, em termos de vazão, tem
condições de atender a demanda até o fim do período de planejamento do PMSB

## Slide 12: Sistema de Drenagem e Manejo de águas pluviais.
Caracterização e metodologia
Caracterização: Pico dos deflúvios associado a uma precipitação crítica
Cadastro técnico das principais interferências da rede de drenagem
Identificação de Bacias e sub-bacias, ( vertentes principais)
Sistema de Drenagem

## Slide 13: Cenários Atual e Futuro – Sistema de Drenagem
Embasamento: Plano Diretor
Utilizou-se parâmetros: Índice de ocupação (IO); Índice de Permeabilidade (IP); Índice de
cobertura vegetal (ICV).
Cálculo das vazões máximas
      Determinação das vazões por bacia e sub-bacia
Modelagem da rede de drenagem
vazões foram calculadas de modo a encontrar
um evento chuvoso crítico

## Slide 14: Manejo dos Resíduos Sólidos e Serviços de Limpeza Urbana
Caracterização e metodologia
Serviços de Limpeza Urbana - responsabilidade do Município (Lei Federal nº 11.445/2007 )
Lei no 12.305/ 2010
Diagnóstico: Quanto à sua origem
Resíduos Sólidos

## Slide 15: Resíduos Sólidos Domiciliares
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E GERENCIAMENTO | SECRETARIA MUNIIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ORIGEM | ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DOMÉSTICAS EM RESIDÊNCIAS URBANAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PEQUENOS E MÉDIOS (LANCHONETES, BARES)
QUANTIDADE COLETADA | 60 toneladas/dia (2013)
ÍNDICE DE GERAÇÃO | 765 g/hab.dia (2013)
TIPO E ABRANGÊNCIA DA COLETA | TIPO: COLETA PORTA A PORTA ABRANGÊNCIA: 100% ÁREA URBANA ¦ 30% ZONA RURAL
SETORES DE COLETA E FREQUÊNCIA | Diária
FORMAS DE DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA | DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TIPO DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA | ATERRO SANITÁRIO PRIVADO - SANORTE

## Slide 16: Coleta Seletiva e Reciclagem
Não há programa institucional estruturado

## Slide 17: Resíduos da construção civil (RCC)
São gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis (art.13 - PNRS, 2010).

## Slide 18: Resíduos de serviços de saúde (RSS)
Serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias, drogarias e farmácias; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; etc.

## Slide 19: Resíduos de limpeza urbana
Resíduos originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. (PNRS - BRASIL, 2010).

## Slide 20: Estratégia para gestão e gerenciamento integrado dos resíduos domiciliares em Sorriso

## Slide 21: Procedimento recomendado para não geração, redução, reutilização, reciclagem e recuperação energética dos resíduos domiciliares

## Slide 22
AUDIÊNCIA PÚBLICA
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Obrigado!